## Slide 1
4.4 流水线的通用原理

## Slide 2: 日常生活中的例子1：洗车
主要思想：把过程分解成几个独立的阶段，将对象按顺序通过这些阶段，任何时间里都有多个对象在处理。
顺序
并行
流水线

## Slide 3: 日常生活中的例子2—洗衣服
洗衣店
  Ann, Brian, Cathy, Dave 每人有一堆衣服要洗涤、烘干、折叠
  洗涤用时： 30 minutes
  烘干用时： 40 minutes
  折叠用时： 20 minutes
A
B
C
D
Pipelining: It’s Natural !
如果让你来管理洗衣店，你会如何安排？

## Slide 4: Sequential Laundry（串行方式）
串行方式下， 4 批衣服需要花费 6 小时（4x(30+40+20)=360分钟）
N批衣服，需花费的时间为Nx(30+40+20) = 90N
如果用流水线方式洗衣服，则花多少时间呢?
A
B
C
D
30
40
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20
6 PM
7
8
9
10
11
午夜
T
a
s
k
O
r
d
e
r
Time

## Slide 5: Pipelined Laundry: (Start work ASAP)
串行为90分钟x4=6小时
N批则为90xN分钟
A
B
C
D
6 PM
7
8
9
10
11
午夜
T
a
s
k
O
r
d
e
r
Time
30
40
40
40
40
20
流水线方式下，需30+4x40+20
=210分 (3.5小时)
如果有N批衣服呢？
30+Nx40+20分钟
假定每一步时间均衡，则比串行方式提高约3倍！
流水方式下，所用时间主要与最长阶段的时间有关！

## Slide 6: 计算流水线
  假设组合逻辑需要300ps（皮秒），加载寄存器需要20ps，则时钟周期至少为320ps。
  吞吐量=1012/320/109=3.12GIPS (每秒百万指令数）
Combinational
logic
R
e
g
300 ps
20 ps
Clock
Delay = 320 ps
Throughput = 3.12 GIPS

## Slide 7: 三段流水线
  将计算过程分为3个阶段A、B、C，每个阶段100ps。当前一个指令完成阶段A后，新的指令马上可以进入阶段A。即每120ps开始一个新指令。
  采用三段流水线后，吞吐量是多少？
  吞吐量=1012/120/109=8.33GIPS
  采用三段流水线后，每条指令的执行时间会增多还是减少？
  会增加到（100+20）*3=360PS
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps

## Slide 8: 非流水线和三段流水线图对比
非流水线：
  前一个指令不结束，后一个指令不能开始
  三段流水线：
  同时最多有三条指令在系统中运行
Time
OP1
OP2
OP3
Time
A
B
C
A
B
C
A
B
C
OP1
OP2
OP3

## Slide 9: 流水线的运行
Time
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0
120
240
360
480
640
Clock
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
239
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
241
R
e
g
R
e
g
R
e
g
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
Comb.
logic
A
Comb.
logic
B
Comb.
logic
C
Clock
300
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
359

## Slide 10: 流水线局限性1: 各阶段的延迟不一致
  吞吐量由最慢的阶段的延迟决定的，其他阶段在完成工作后会空闲。本例中，300ps的计算划分为50ps、150ps、100ps三个阶段。则时钟周期为150ps
  硬件设计者目标：各阶段平衡。即将系统计算设计划分成一组具有相同延迟的阶段。
R
e
g
Clock
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
50 ps
20 ps
150 ps
20 ps
100 ps
20 ps
Delay = 510 ps
Throughput = 5.88 GIPS
Comb.
logic
A
Time
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C

## Slide 11: 练习
假定在一个五级流水线处理器中，各主要功能单元的操作时间为：
存储单元： 200ps；ALU 和加法器：150ps； 寄存器堆读口或写口： 50ps。
若执行阶段EX所用的ALU 操作时间缩短20%，则能否加快流水线执行速度？
若ALU 操作时间增加20%，对流水线的性能有何影响？
若ALU操作时间增加40%， 对流水线的性能有何影响？

## Slide 12
  流水线越深（阶段数越多），是不是越好？不同深度的流水线性能有什么不同？
  1、流水线越深，吞吐量越大
  2、流水线越深，延迟越大
  3、流水线越深，寄存器延迟的所占比越高，导致吞吐量不会线性增加
Delay = 420 ps, Throughput = 14.29 GIPS
Clock
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
Delay = 360 ps, Throughput = 8.33 GIPS
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps

## Slide 13: 流水线局限性2:寄存器开销大
  流水线越深，每段的寄存器越多，寄存器存入时间的开销就越多所占比例也越大。不同段数的寄存器加载所占时间比例如下：
    1-stage pipeline: 6.25%
    3-stage pipeline: 16.67%
    6-stage pipeline: 28.57%
  现代处理器设计时通过很深的流水线（15级以上）以获得很高的速度。
  假设流水线的段数为k，组合逻辑的总时间为300ps，每个寄存器的延迟为20ps，每条指令的延迟是多少？吞吐量是多少？
  每条指令的延迟 = ( + 20 ) * k = 300+20*k
  吞吐量 = =

## Slide 14
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 15: 带反馈的流水线系统
相关（Dependency）是指相邻指令间的一种依赖关系。包含两种类型：
数据相关（Data Dependency）：每个指令依赖于前一个指令的运行结果。
控制相关（Control Dependency)：指令控制流造成的顺序相关。

## Slide 16: 数据相关
  一条指令的运行结果是另一条指令的操作数，称为RAW相关（ Read-after-write )。
  这在程序中非常常见，在顺序执行的系统和流水线系统中截然不同。
1 irmovq $50, %rax
2 addq %rax , %rbx
3 mrmovq 100( %rbx ), %rdx

## Slide 17: 顺序执行系统的数据相关
在顺序执行的系统中，每条指令的结果都反馈给下一条指令，执行正确。
Clock
Combinational
logic
R
e
g
Time
OP1
OP2
OP3

## Slide 18: 流水线系统中的数据相关
  流水线系统中，运算结果没有及时反馈给下一个指令，产生错误。
  主要原因是流水线改变了系统的运行方式。因此流水线必须要正确处理，以保证既获得正确结果，也要最大限度地减少性能影响。
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
Time
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
OP4
A
B
C

## Slide 19: 控制相关（Control Dependency)
第2行jne指令中，条件测试的结果会决定要执行的新指令是第3行的irmovq还是第5行的halt。这产生了一个控制相关。
loop:
1 subq %rdx , %rbx
2 jne targ
3 irmovq $10 , %rdx
4 jmp loop
targ:
5 halt

## Slide 20
4.5 Y86-64的流水线实现

## Slide 21: 4.5 Y86-64的流水线实现
要实现Y86-64处理器的流水线化，需要将其进行合理的阶段划分。
为此，在原SEQ的基础上，稍加改动，方便之后的流水线处理器的阶段划分，从而工作得更好。
改动内容：将更新PC的阶段放在第一个时钟周期开始时进行，而不是结束时才进行。改后称为SEQ+处理器。
硬件对比图如下：

## Slide 22
  SEQ
  SEQ+

## Slide 23
SEQ+的特殊之处：没有硬件寄存器存放PC，而是创建了状态寄存器，放置前一条指令保存下来的部分状态信息，动态地计算PC。
New
PC
Cnd
icode
valC
valP
valM
PC
PC
pCnd
pValM
pValC
pValP
pIcode
PC
(a) SEQ new PC computation
(b) SEQ+ PC selection

## Slide 24: 插入流水线寄存器，从而分隔出各段
Instruction
memory
Instruction
memory
PC
increment
PC
increment
CC
CC
ALU
ALU
Data
memory
Data
memory
Fetch
Decode
Execute
Memory
Write back
icode
,
ifun
rA
,
rB
valC
Register
file
Register
file
A
B
M
E
Register
file
Register
file
A
B
M
E
PC
valP
srcA
,
srcB
dstA
,
dstB
valA
,
valB
aluA
,
aluB
Cnd
valE
Addr
, Data
valM
PC
valE
,
valM
newPC

## Slide 25: 五段流水线
Fetch
  选择当前PC
  读指令
  计算新增后的PC
Decode
  读程序寄存器
Execute
  ALU运算
Memory
  读写内存数据
Write Back
  更新寄存器文件

## Slide 26: PIPE- 处理器的硬件设计
  流水线寄存器保存指令执行中间的结果。寄存器值从一个段传到下一个段，不能够跳回上一个段。共有5个寄存器。
F：保存PC的预测值
D：位于取指和译码之间，保存最新取出的指令信息，供译码阶段使用。
  E：位于译码和执行之间，保存最新译码的指令和从寄存器文件中读出的值，供执行阶段使用
  M：位于执行和访存阶段之间，保存最新执行的指令结果，供访存阶段使用。另外还保存分支条件和分支目标的信息。
  W：位于访存和反馈路径之间，反馈路径将计算出来的值提供给寄存器文件写，另外ret指令完成时还要向PC选择逻辑提供返回地址。

## Slide 27: 信号的命名
大写前缀_信号，如M_stat
大写前缀D、E、M、W指的是流水线寄存器，如 M_stat表示流水线寄存器M的状态码字段。
小写前缀_信号，如m_stat
  小写前缀d、e、m、w指的是流水线阶段， 如m_stat指的是在访存阶段中由控制逻辑块产生的状态信号

## Slide 28
A
B
C
D
提交
以下有关流水段功能部件的描述中，错误的是（ ）。
A. 功能部件是用组合逻辑实现的
B. 同一功能部件可以在不同的流水段中被使用
C. 每个功能部件在每条指令中都只被使用一次
D. 寄存器写口只能在指令结束时的“写回”阶段被使用
单选题
1分

## Slide 29: 反馈路径
预测的PC
  预测下一个PC的值
分支信息
  跳转是否发生
  继续执行下一条指令还是跳到目标地址
返回点
  从内存中读取
寄存器更新
  连接到寄存器文件的写口

## Slide 30: PC的预测
  当前指令在完成取指的阶段后，就要开始取新的指令，因此没有足够的时间来可靠地确定下一个指令。
  需要预测下一条指令是什么，如果预测失败要有恢复机制。

## Slide 31: 预测PC的策略
对于非转移类指令
  预测下一个PC值为 valP，这个始终可靠。
对于Call(子程序调用）和JMP（非条件跳转）
  预测下一个PC值为 valC (目的) ，这个始终可靠。
对于条件跳转
  预测下一个PC值为 valC (目的) ，这个只有当跳转条件成立时才正确，通常是60%的正确率。
  猜测分支方向并根据猜测开始取指的技术称为“分支预测”，被泛研究，甚至花费大量硬件以提高预测率。
对于RET(返回指令）
  不预测（为什么？）

## Slide 32: PC预测失败后的恢复
  误判跳转
    在M段（memory段）时可以确定分支的条件值
    可从valA ( M_valA的值）得到PC（顺序下一条）的值
    当ret指令到达 write-back段 (W_valM)，可得到返回的PC值。

## Slide 33: 练习
将顺序处理器SEQ改造为流水线处理器PIPE-（不含hazard处理的功能）
注意各段中名字的大小写的不同含义。

## Slide 34: 4.5.5 流水线冒险
数据相关和控制相关会导致流水线产生计算错误，称为冒险（hazard）。
数据冒险（data hazard）：数据相关产生的错误
控制冒险（control hazard）：控制相关产生的错误

## Slide 35: 没有数据相关的流水线示例
irmovq $1,%rax #I1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
irmovq $2,%rcx #I2
F
D
E
M
W
irmovq $3,%rdx #I3
F
D
E
M
W
irmovq $4,%rbx #I4
F
D
E
M
W
halt #I5
F
D
E
M
W
Cycle 5
W
I1
M
I2
E
I3
D
I4
F
I5

## Slide 36: 数据相关时，如果隔有3条Nop指令
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x017:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
3
# demo-h3.ys
Cycle 6
11
0x019: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
Cycle 7
这种情况下有没有数据冒险？
没有造成数据冒险

## Slide 37: 数据相关时，如果隔有2条Nop指令
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
Cycle 6
Error
这种情况下有没有数据冒险？
有数据冒险，读%rax的值错误，但读%rdx的值正确。

## Slide 38: 数据相关时，如果隔有1条Nop指令
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x017: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
# demo-h1.ys
W
R[
%
rdx
]
f
10
W
R[
%
rdx
]
f
10
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
Cycle 5
Error
M
M_
valE
= 3
M_
dstE
=
%
rax
这种情况下有没有数据冒险？
有数据冒险，读%rax、 %rdx的值均错误。

## Slide 39: 数据相关时，如果没有Nop指令
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
0x016: halt
# demo-h0.ys
E
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
Cycle 4
Error
M
M_
valE
= 10
M_
dstE
=
%
rdx
e_
valE
f
0 + 3 = 3
E_
dstE
=
%
rax
这种情况下一定有数据冒险，读%rax、 %rdx的值均错误。

## Slide 40: 数据冒险的解决方案
1：用暂停（Stalling）来避免数据冒险
2：用转发( Forwarding)来避免数据冒险

## Slide 41: 方法1：用暂停（Stalling）来避免数据冒险
  暂停和气泡
  暂停（Stalling）是避免冒险的常用技术。暂停时，处理器会停止流水线中一条或多条指令，直到冒险条件不再满足。
  让一条指令停顿在D译码阶段，直到产生它的源操作数的指令通过了W写回阶段，处理器就能避免数据冒险。
  气泡（bubble）像一个自动产生的nop指令，它不会改变寄存器、内存、条件码或程序状态。每次要把一条指令阻塞在D译码阶段时，就在E执行阶段插入一个气泡。

## Slide 42: 示例1：插入一个bubble
  当指令处理于addq阶段时，流水线控制逻辑发现在E、M或W阶段中至少有一条指令会更新寄存器%rax或%rdx，则会暂停指令，将它阻塞在D阶段，时间为1个周期（本例中）至3个周期。直到在第7个周期中得到两个操作数的正确值，然后继续流水线。
  接下来的halt指令应被阻塞在F取指阶段。通过将PC保持不变，即不断地取这条halt指令，直到stall结束。
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
0x014: nop
F
D
E
M
W
bubble
F
E
M
W
0x016: addq %rdx,%rax
D
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
F
F
D
E
M
W
0x015: nop
11

## Slide 43
插入bubble和插入nop指令有什么区别？
插入bubble和插入nop指令效果相同。
但nop指令是在流水线系统在编译阶段由编译软件产生的，而bubble是硬件产生的，实际上相当于机器动态地插入一条nop指令 。

## Slide 44: 判断是否要Stall 的条件
源寄存器
  处于D阶段的当前指令的srcA 和 srcB
目的寄存器
  处于E、M、W阶段的dstE 和 dstM
特例
  不给寄存器ID为15 (0xF)的stall
  注：15表示没有寄存器或cmov中条件不成立

## Slide 45: Stall条件的检测
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
0x014: nop
F
D
E
M
W
bubble
F
E
M
W
0x016: addq %rdx,%rax
D
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
F
F
D
E
M
W
0x015: nop
11
Cycle 6
W
D
•
•
•
W_dstE = %rax
W_valE = 3
srcA = %rdx
srcB = %rax
在周期6对addq译码后，暂停控制逻辑发现了W_dstE 和srcB 均为%rax，即判断为数据冒险。
在周期7中，在E阶段插入bubble；
在周期7中，重复对指令addq译码；
在周期7中，重复对指令halt取指。

## Slide 46: 示例2： Stalling X 3
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
bubble
F
E
M
W
bubble
D
E
M
W
0x014: addq %rdx,%rax
D
D
E
M
W
0x016: halt
F
D
E
M
W
10
# demo-h0.ys
F
F
D
F
E
M
W
bubble
11
Cycle 4
•
•
•
W
W_dstE = %rax
D
srcA = %rdx
srcB = %rax
•
•
•
M
M_dstE = %rax
D
srcA = %rdx
srcB = %rax
E
e_dstE = %rax
D
srcA = %rdx
srcB = %rax
Cycle 5
Cycle 6
在周期4中，发现数据冒险，stall并插入一个bubble；周期5中，仍有数据冒险，stall并插入一个bubble；周期6中，仍有数据冒险，stall并插入一个bubble。
共插入3个bubble，效果类似于插入3条nop指令。

## Slide 47: Stalling时会发生什么?
  指令Stalling时会暂停在D阶段，它后续的指令会暂停在F取指阶段，气泡Bubbles被注入到E执行阶段，传递到后续的阶段。即：
  F段： Stall
  D段： Stall
  E段： Bubble
0x000: irmovq $10,%rdx
0x00a: irmovq $3,%rax
0x014: addq %rdx,%rax
Cycle 4
0x016: halt
0x000: irmovq $10,%rdx
0x00a: irmovq $3,%rax
0x014: addq %rdx,%rax
# demo-h0.ys
0x016: halt
0x000: irmovq $10,%rdx
0x00a: irmovq $3,%rax
bubble
0x014: addq %rdx,%rax
Cycle 5
0x016: halt
0x00a: irmovq $3,%rax
bubble
0x014: addq %rdx,%rax
bubble
Cycle 6
0x016: halt
bubble
bubble
0x014: addq %rdx,%rax
bubble
Cycle 7
0x016: halt
bubble
bubble
Cycle 8
0x014: addq %rdx,%rax
0x016: halt
Write Back
Memory
Execute
Decode
Fetch

## Slide 48: Stalling的实现
流水线控制机制
  组合逻辑检测到stall的条件已满足，就会设置控制流水线寄存器更新的信号模式。
Pipeline
control
logic
Pipeline
control
logic
Pipeline
control
logic
Pipeline
control
logic

## Slide 49: 流水线寄存器模式
Rising
clock
Rising
clock
_
_
Output = y
y
y
Rising
clock
Rising
clock
_
_
Output = x
x
x
x
x
n
o
p
Rising
clock
Rising
clock
_
_
Output =
nop
Output = x
Input = y
stall
= 0
bubble
= 0
x
x
Normal
Output = x
Input = y
stall
= 1
bubble
= 0
x
x
Stall
Output = x
Input = y
stall
= 0
bubble
= 1
Bubble

## Slide 50: stall和buffer的部分语句
注：以下语句只考虑数据冲突
bool F_bubble = 0;
bool F_stall =
d_srcA != RNONE && d_srcA in
{ E_dstM, e_dstE, M_dstM, M_dstE, W_dstM, W_dstE } ||
d_srcB != RNONE && d_srcB in
{ E_dstM, e_dstE, M_dstM, M_dstE, W_dstM, W_dstE };
bool D_stall =
d_srcA != RNONE && d_srcA in
{ E_dstM, e_dstE, M_dstM, M_dstE, W_dstM, W_dstE } ||
d_srcB != RNONE && d_srcB in
{ E_dstM, e_dstE, M_dstM, M_dstE, W_dstM, W_dstE };

## Slide 51
bool E_stall = 0;
bool E_bubble =
d_srcA != RNONE &&
d_srcA in { E_dstM, e_dstE, M_dstM, M_dstE, W_dstM, W_dstE } ||
d_srcB != RNONE &&
d_srcB in { E_dstM, e_dstE, M_dstM, M_dstE, W_dstM, W_dstE };

## Slide 52
用stall和bubble来避免数据冒险的效率怎样？
机制实现容易
但性能不好，流水线暂停达3个时钟周期，严重降低了整体吞吐量。

## Slide 53: 方法2：用转发( Forwarding)来避免数据冒险
  PIPE-的设计是在D阶段从寄存器文件中读入源操作数，但是对源寄存器的写入要在W阶段才能进行。
  改进思路：将要在W阶段写的值传到流水线寄存器E作为源操作数。在D阶段结束前，数据有效打入。
  这种将结果值从一个流水线阶段传到较早阶段的技术称为数据转发(data forwarding)，或称为旁路(bypassing)。

## Slide 54: 转发示例#1
  irmovq 指令在W阶段
  目的值在W阶段流水线寄存器
  向前传送到D阶段的valB中
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
Cycle 6
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
W_
valE
=
3
•
•
•
W_
dstE
=
%
rax
W_
valE
= 3
srcA
=
%
rdx
srcB
=
%
rax

## Slide 55
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
0x014: nop
F
D
E
M
W
0x005: addq %rdx,%rax
F
D
E
M
W
0x017: halt
F
D
E
M
W
# prog3
Cycle 5
W
R[%rdx] f 10
D
valA f W_valE = 10
valB f M_valE = 3
•
•
•
W_dstE = %rdx
W_valE = 10
srcA = %rdx
srcB = %rax
M
M_dstE = %rax
M_valE = 3
转发示例#2
D

## Slide 56: 转发示例#3
寄存器 %rdx
  Generated by 由ALU在前一个时钟周期产生
  从M阶段转发到D阶段的 valA
寄存器 %rax
  刚从ALU计算出值
  从E阶段转发到D阶段的 valB
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014: addq %rdx,%rax
F
D
E
M
W
0x016: halt
# demo-h0.ys
Cycle 4
M
D
valA f M_valE = 10
valB f e_valE = 3
M_dstE = %rdx
M_valE = 10
srcA = %rdx
srcB = %rax
E
E_dstE = %rax
e_valE f 0 + 3 = 3

## Slide 57: 旁路路径
D阶段
  向E阶段传送的valA 和 valB在正常情况下来自于寄存器文件，转发时，从后面的流水线阶段取得 valA 或 valB
转发源 ：
  E阶段: e_valE
  M阶段: M_valE, m_valM
  W阶段: W_valE, W_valM

## Slide 58: 转发优先级
如果有多个转发源，哪一个应该有优先权?
应使用最早流水线阶段的值。
0x000: irmovq $1, %rax
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $2, %rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014: irmovq $3, %rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x01e: rrmovq %rax, %rdx
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x020: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-priority.ys
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
1
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
D
valA
f
R[
%
rax
]
=
?
valB
f
0
Cycle 5
W
R[
%
rax
]
f
3
M
R[
%
rax
]
f
2
W
R[
%
rax
]
f
3
E
R[
%
rax
]
f
3

## Slide 59: 转发的实现
  增加从E、M、W流水线寄存器到D阶段的反馈路径
  在D阶段中建立逻辑块，用于从多个源中选择valA 和 valB。
  对照教材图4-41和图4-52.

## Slide 60: 转发的实现
## What should be the A value?
word d_valA = [
D_icode in { ICALL, IJXX } : D_valP; # Use incremented PC
d_srcA == e_dstE : e_valE; # Forward valE from execute
d_srcA == M_dstM : m_valM; # Forward valM from memory
d_srcA == M_dstE : M_valE; # Forward valE from memory
d_srcA == W_dstM : W_valM; # Forward valM from write back
d_srcA == W_dstE : W_valE; # Forward valE from write back
1 : d_rvalA; # Use value read from register file
];
word d_valB = [
d_srcB == e_dstE : e_valE; # Forward valE from execute
d_srcB == M_dstM : m_valM; # Forward valM from memory
d_srcB == M_dstE : M_valE; # Forward valE from memory
d_srcB == W_dstM : W_valM; # Forward valM from write back
d_srcB == W_dstE : W_valE; # Forward valE from write back
1 : d_rvalB; # Use value read from register file
];

## Slide 61: Load-use冒险
有一类数据冒险不能单纯用转发解决，称为Load-use相关。其数据源来自内存，而内存读在流水线中发生得较晚。
本例中，在cycle7的D阶段需要数据值，而数据是在cycle8的M阶段才从内存读出。
  转发可以解决所有数据冒险的问题吗？
  流水线的全过程中，都可以不用stall和bubble吗？

## Slide 62: 如何避免 Load/Use 冒险
  采用Stall，插入一个bubble，就可以从M阶段转发数据过来了。

## Slide 63: 检测 Load/Use 冒险
Condition | Trigger
Load/Use Hazard | E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB }

## Slide 64: Load/Use冒险的控制
  在F阶段和D阶段指令Stall暂停
  E阶段插入bubble
0x000:
irmovq
$128,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rcx
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
rmmovq
%
rcx
, 0(%
rdx
)
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x01e:
irmovq
$10,%
ebx
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x028:
mrmovq
0(%
rdx
),
%
rax
# Load %
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
# demo
-
luh
.
ys
0x032:
addq
%
ebx
,
%
rax
# Use %
rax
0x034: halt
F
D
E
M
W
E
M
W
10
D
D
E
M
W
11
bubble
F
D
E
M
W
F
F
12
Condition | F | D | E | M | W
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal

## Slide 65: 控制冒险的解决方法
控制冒险（Control Hazards ）由两个原因造成：
  1、条件分支的错误预测
    设计时预测所有的分支会执行
    造成流水线执行两个额外多余的指令
  2、ret指令
    造成流水线执行三个额外多余的指令

## Slide 66: 1、分支预测错误的示例
  正确的情况下，只能执行前4条指令，不会发生跳转
0x000: xorq %rax,%rax
0x002: jne t # Not taken
0x00b: irmovq $1, %rax # Fall through
0x015: halt
0x016: t: irmovq $2, %rdx # Target
0x020: irmovq $2, %rbx # Should not execute
0x02a: irmovq $5, %rdx # Should not execute
demo-j.ys

## Slide 67: 预测失败的处理
由于总是预测分支会发生，故先取了target处的2条指令。
当预测失败后能够取消结果，是因为在E阶段检测到分支没有发生后，在下一个时钟周期用bubbles代替指令的E阶段和D阶段，因此没有副作用产生。

## Slide 68: 分支预测失败的检测
Condition | Trigger
Mispredicted Branch | E_icode = IJXX & !e_Cnd

## Slide 69: 预测失败的控制
Condition | F | D | E | M | W
Mispredicted Branch | normal | bubble | bubble | normal | normal

## Slide 70: 2、ret指令带来的冒险
0x000: irmovq Stack,%rsp # Intialize stack pointer
0x00a: call p # Procedure call
0x013: irmovq $5,%rsi # Return point
0x01d: halt
0x020: .pos 0x20
0x020: p: irmovq $-1,%rdi # procedure
0x02a: ret
0x02b: irmovq $1,%rax # Should not be executed
0x035: irmovq $2,%rcx # Should not be executed
0x03f: irmovq $3,%rdx # Should not be executed
0x049: irmovq $4,%rbx # Should not be executed
0x100: .pos 0x100
0x100: Stack: # Stack: Stack pointer
  在以前的系统中未对ret指令带来的冒险处理，会多执行了3条额外的指令

## Slide 71: ret指令正确返回的示例
0x02a: ret
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
0x013:
irmovq
$5,%
rsi
# Return
F
D
E
M
W
# demo
-
retb
F
D
E
M
W
F
valC
f
5
rB
f
%
esi
F
valC
f
5
rB
f
%
rsi
W
valM
=
0x0b
W
valM
=
0x013
•
•
•
  当ret经过流水线时，在F阶段stall，在ret的D、E、M阶段持续如此
  在D阶段插入bubble
  到达W阶段后解除stall

## Slide 72: ret的检测
Condition | Trigger
Processing ret | IRET in { D_icode, E_icode, M_icode }

## Slide 73: ret的控制
0x026: ret
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
0x014:
irmovq
$5,%
rsi
# Return
F
D
E
M
W
# demo
-
retb
F
D
E
M
W
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal

## Slide 74: 三种情况的总结
检测
动作 (在下一个时钟周期)
Condition | Trigger
Processing ret | IRET in { D_icode, E_icode, M_icode }
Load/Use Hazard | E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB }
Mispredicted Branch | E_icode = IJXX & !e_Cnd
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal
Mispredicted Branch | normal | bubble | bubble | normal | normal

## Slide 75: 流水线控制的实现
  组合逻辑产生流水线控制信号
  实际的操作是在下个周期开始之前真正发生

## Slide 76: 流水线控制的初始版本
bool F_stall =
# Conditions for a load/use hazard
E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB } ||
# Stalling at fetch while ret passes through pipeline
IRET in { D_icode, E_icode, M_icode };
bool D_stall =
# Conditions for a load/use hazard
E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB };
bool D_bubble =
# Mispredicted branch
(E_icode == IJXX && !e_Cnd) ||
# Stalling at fetch while ret passes through pipeline
IRET in { D_icode, E_icode, M_icode };
bool E_bubble =
# Mispredicted branch
(E_icode == IJXX && !e_Cnd) ||
# Load/use hazard
E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB };

## Slide 77: 特例：控制条件的组合
  之前的设计，都是假设在任意一个时钟周期内最多只能出现一个特殊情况。但在同一时钟周期中可能出现几种特殊情况的组合：
组合 A
    Not-taken 的分支
    在分支目标的ret指令
组合B
    从内存读到%rsp寄存器的指令
    后跟ret指令

## Slide 78: 组合A的示例
JXX
E
D
M
Mispredict
JXX
E
D
M
Mispredict
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination A
0x000: xorq %rax,%rax
0x002: jne t # Not taken
0x00b: irmovq $1, %rax # Fall through
0x015: halt
0x016: t: ret # Target
0x020: irmovq $2, %rbx # Should not execute
0x02a: irmovq $5, %rdx # Should not execute

## Slide 79: 组合A的控制
  应按照分支预测错误来处理
  F流水线寄存器Stall暂停
  但PC选择逻辑仍要用M_valM
JXX
E
D
M
Mispredict
JXX
E
D
M
Mispredict
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination A
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Mispredicted Branch | normal | bubble | bubble | normal | normal
Combination | stall | bubble | bubble | normal | normal

## Slide 80: 组合B的示例
Load
E
Use
D
M
Load/use
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination B
...
mrmovq 4(%rbx) , %rsp
ret
...

## Slide 81: 组合B的控制（错误）
  在流水线寄存器D中尝试加bubble和stall
  处理器标注信号为流水线错误
Load
E
Use
D
M
Load/use
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination B
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal
Combination | stall | bubble + stall | bubble | normal | normal
流水线控制的初始版本

## Slide 82: 组合B的控制的处理
  Load/use冒险的优先级应较高
  ret指令应在D阶段有额外的时钟周期
Load
E
Use
D
M
Load/use
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination B
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal
Combination | stall | stall | bubble | normal | normal

## Slide 83: 改正后的流水线控制逻辑
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal
Combination | stall | stall | bubble | normal | normal
bool D_bubble =
# Mispredicted branch
(E_icode == IJXX && !e_Cnd) ||
# Stalling at fetch while ret passes through pipeline
IRET in { D_icode, E_icode, M_icode }
# but not condition for a load/use hazard
&& !(E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ }
&& E_dstM in { d_srcA, d_srcB });

## Slide 84: 流水线总结
数据冒险
  大部分能通过转发处理Most handled by forwarding
    几乎没有带来性能降低
  Load/use冒险需要1个时钟周期的暂停
控制冒险
  预测分支错误时，取消指令
    浪费2个时钟周期
  ret经过流水线时，暂停F阶段
    浪费3个时钟周期
控制组合
  必须仔细分析。第一版中有一点错误，只有少数指令会产生错误。

## Slide 85
Condition | F | D | E | M | W
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal
Mispredicted Branch | normal | bubble | bubble | normal | normal
Condition | F | D | E | M | W
Combination A | stall | bubble | bubble | normal | normal
Condition | F | D | E | M | W
Combination B | stall | stall | bubble | normal | normal
总结
一般情况
组合B Load(%rsp， E段)和ret (D段)
组合A 错误预测分支(E段)和ret(D段)